## Slide 1: INF-216 Réseaux et connectivité
Routeurs

## Slide 2: Routeur
Route le trafic
Sur la base des adresses IP
  Redirige vers un autre routeur
  OU; redirige vers la destination
Un routeur à plusieurs interfaces
  Chacune à son adresse IP.

## Slide 3: Principes de routage
Le routeur utilise des « routes » pour déterminer quoi faire avec le trafic.
Une route est composée de 3 éléments :
  Préfixe de destination
  Masque
  Adresse du prochain bond | interface de sortie
Les routes que nous allons créer vont toujours être sous la forme
  Préfixe de destination – Masque – Adresse du prochain bond

## Slide 4: Exemple d’une route
Route :
  Préfixe de destination : 192.168.1.0
  Masque : 255.255.255.0
  Prochain bond 10.0.0.2
Fonctionnement (en pseudocode) :
  Si message.destination & route.masque == route.prefixe_de_destination
    redirige(message, route.prochain_bond)

## Slide 5: À quoi ça vous fait penser?

## Slide 6: Passerelle par défaut
La passerelle par défaut sur votre système est une route.
D’ailleurs :

## Slide 7: Routes
Un routeur va avoir plusieurs routes
Les routes sont essayées en ordre de la plus précises à la moins précise.
La première qui fonctionne est utilisée.

## Slide 8: Exemple 1 – Message vers 192.168.2.4
Routes |  | 
Préfixe | Masque | Prochain bond
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 10.0.0.2
192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 10.0.0.3
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 10.0.0.4
Tentative 1 – 192.168.1.0/24 -> 10.0.0.2
  192.168.2.4 & 255.255.255.0 = 192.168.2.0
  192.168.2.0 == 192.168.1.0 ? NON
Tentative 2 – 192.168.2.0/24 -> 10.0.0.3
  192.168.2.4 & 255.255.255.0 = 192.168.2.0
  192.168.2.0 == 192.168.2.0 ? OUI
  Trafic redirigé vers 10.0.0.3

## Slide 9: Priorité
Les routes ne sont pas essayées dans l’ordre qu’ils sont créés mais bien de la plus précise à la moins précise.
Plus la longueur de préfixe est longue (masque), plus la route est précise.
Exemple :
  Route 1 – 192.168.0.0 255.255.0.0 – Longueur de préfixe : 16
  Route 2 – 192.168.0.0 255.255.255.0 – Longueur de préfixe : 24
  La route 2 est plus précise que la route 1.

## Slide 10: Exemple 2 – Priorité
Routes |  | 
Préfixe | Masque | Prochain bond
192.168.0.0 | 255.255.0.0 | 10.0.0.2
192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 10.0.0.3
Message vers 192.168.0.1
Tentative 1 – 192.168.0.0/24 -> 10.0.0.3
  On commence avec la route la plus précise
  192.168.0.1 & 255.255.255.0 = 192.168.0.0
  192.168.0.0 == 192.168.0.0 ? OUI

## Slide 11: Exemple 3 – Priorité
Routes |  | 
Préfixe | Masque | Prochain bond
192.168.0.0 | 255.255.0.0 | 10.0.0.2
192.168.0.0 | 255.255.255.0 | 10.0.0.3
Message vers 192.168.1.1
Tentative 1 – 192.168.0.0/24 -> 10.0.0.3
  192.168.1.1 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0
  192.168.1.0 == 192.168.0.0 ? NON
Tentative 2 – 192.168.0.0/16 -> 10.0.0.2
  192.168.1.1 & 255.255.255.0 = 192.168.0.0
  192.168.0.0 == 192.168.0.0 ? OUI

## Slide 12: Route par défaut ou de dernier recours
La route qui va être utilisée si aucune autre route ne fonctionne
  Préfixe : 0.0.0.0
  Masque : 0.0.0.0
Pourquoi ça fonctionne :
  X & 0 = 0.
  Donc - A.B.C.D & 0.0.0.0 = 0.0.0.0
  Donc toutes les adresses vont correspondre à cette route.
  C’est la route la moins précise donc les autres routes ont toujours priorité.

## Slide 13: Exemple 3 – Message vers 144.12.32.6
Routes |  | 
Préfixe | Masque | Prochain bond
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 10.0.0.2
192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 10.0.0.3
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 10.0.0.4
Tentative 1 – 192.168.1.0/24 -> 10.0.0.2
  144.12.32.6 & 255.255.255.0 = 144.12.32.0
  144.12.32.0 == 192.168.1.0 ? NON
Tentative 2 – 192.168.2.0/24 -> 10.0.0.3
  144.12.32.6 & 255.255.255.0 = 144.12.32.0
  144.12.32.0 == 192.168.2.0 ? NON
Tentative 3 – 0.0.0.0/0 -> 10.0.0.4
  144.12.32.6 & 0.0.0.0 = 0.0.0.0
  0.0.0.0 == 0.0.0.0 ? OUI

## Slide 14: Si aucune route n’Existe
Le message ne se rend pas.

## Slide 15: Route automatique
Vos routeurs vont créer automatiquement des routes pour les réseaux de leurs interfaces.
Exemple :
  Le routeur dispose de ces interfaces :
  Les routes automatiques :

## Slide 16: Considération importante
Dans une communication client-serveur typique :
  Le client envoie une requête
  Le serveur envoie une réponse.
Les routes doivent être créés dans les deux sens

## Slide 17: Exemple

## Slide 18: Commandes
Créer une route
  En mode configuration :
    ip route PRÉFIXE-DESTINATION MASQUE PROCHAIN-BOND
    ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Supprimer une route
  En mode configuration
    no ip route PRÉFIXE-DESTINATION MASQUE PROCHAIN-BOND
    no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
Voir les routes
  En mode privilégié
    show ip routes